К О Н В Е К Т О Р

НКД Pro 05 – 10.050…250

НКДН Pro 05 - 10.050…250

НКДН Pro 05 - 10.050…250 Т2

НКД Pro 10-15.050…250

НКДН Pro 10-15.050…250

НКДН Pro 10-15.050…250 Т2

П А С П О Р Т

142 - 000 ПС

Конвекторы НКД Pro, НКДН Pro, НКДН Т2 Pro - отопительные приборы малой высоты для систем водяного теплоснабжения, монтируемые на полу вдоль окон и стен.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Конвектор предназначен для отопления жилых, административных  и общественных зданий, а также для индивидуального строительства и используется в двухтрубных системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.Конвектор без  термостатического клапана допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Конвектор с термостатическим  клапаном  с температурой теплоносителя до  120 Сº  и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

НКДН Pro 05-10.120 –Т2-Др - Дв

Тип

НКД Pro – напольный сдвоенный, нижнее подключение,

НКДН Pro – напольный сдвоенный, нижнее подключение,

Высота нагревательного элемента, мм

05 = 50, 10=100, 20=200

Габаритные размеры кожуха, мм

Высота: 10=100, 15=150, 25=250

Длина: 050=500,  060=600,  070=700,  080=800,  090=900,

100=1000,  110=1100,  120=1200,  130=1300,  140=1400,  150=1500,

160=1600,  170=1700,  180=1800,  190=1900,  200=2000,  210=2100,

220=2200,  230=2300,  240=2400,  250=2500

Регулировка теплового потока

Т2 – боковое расположение термостатического клапана для

двухтрубных систем отопления

Исполнение решетки

Др. – решетка деревянная

АЭр. – решетка алюминиевая на эластичной основе

АПр.– решетка алюминиевая продольная

Исполнение декоративных вставок

Дв.- вставка деревянная

Св – вставка  стеклянная

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе	1 шт.

Ключ воздухоспускного клапана 	1 шт.

Элемент термостатический	1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Конвекторы снабжены ручными воздухоотводчиками. Для  удаления воздуха к конвектору     прилагается специальный ключ. Воздухоотводчики снабжены полимерными трубками для отвода газо-воздушной смеси в нижнюю часть прибора.

4.2	Регулирующие клапаны конвекторов Т2 имеют устройство предварительной настройки пропускной способности для обеспечения расчетного потокораспределения теплоносителя по всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления. На клапане ''Herz'' - TS-90-V индекс настройки скрыт и требует специализированного ключа (в комплект конвектора не входит, поставляется на партию конвекторов одного заказа) на маховике которого имеются индексы. Определение индекса настройки осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления. Индексы должны отражаться в проектной документации.

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-4  и в таблице 1.

Рис.1 Конвектор напольный сдвоенный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКДН Pro 05-10.050…250 Т2 Herz.

1-корпус, 2-опоры с отверстиями для крепления к полу, 3-теплообменник, 4-воздухоспускной клапан, 5-решётка, 6-боковины с декоративными вставками , 7-регулирующий клапан,

8-термостатический элемент.

Рис.2 Конвектор напольный сдвоенный с нижним подключением и термостатическим клапаном  для двухтрубных систем отопления – НКДН Pro 10-15.050…250 Т2 Herz.

Таблица 1

| Обозначение конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт** | Высота ,мм * | Глубина, мм* | Длина, мм | Масса ,кг | Площадь поверхности нагрева F, м2 | Объём воды в конвекторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НКД Pro, НКДН Pro, НКДН Pro Т2 05-10.050…250 |
| 05-10.050 | 0,606 | 200 | 258 | 500 | 6,9 | 1,40 | 0,26 |
| 05-10.060 | 0,822 | 200 | 258 | 600 | 7,6 | 1,91 | 0,33 |
| 05-10.070 | 1,038 | 200 | 258 | 700 | 8,3 | 2,40 | 0,40 |
| 05-10.080 | 1,255 | 200 | 258 | 800 | 9,2 | 2,89 | 0,47 |
| 05-10.090 | 1,471 | 200 | 258 | 900 | 9,9 | 3,38 | 0,54 |
| 05-10.100 | 1,687 | 200 | 258 | 1000 | 10,6 | 3,87 | 0,60 |
| 05-10.110 | 1,904 | 200 | 258 | 1100 | 11,3 | 4,38 | 0,67 |
| 05-10.120 | 2,120 | 200 | 258 | 1200 | 12,0 | 4,87 | 0,74 |
| 05-10.130 | 2,336 | 200 | 258 | 1300 | 12,7 | 5,36 | 0,81 |
| 05-10.140 | 2,553 | 200 | 258 | 1400 | 13,4 | 5,85 | 0,88 |
| 05-10.150 | 2,769 | 200 | 258 | 1500 | 14,1 | 6,37 | 0,95 |
| 05-10.160 | 2,986 | 200 | 258 | 1600 | 15,9 | 6,86 | 1,01 |
| 05-10.170 | 3,202 | 200 | 258 | 1700 | 16,6 | 7,35 | 1,08 |
| 05-10.180 | 3,418 | 200 | 258 | 1800 | 17,2 | 7,84 | 1,15 |
| 05-10.190 | 3,635 | 200 | 258 | 1900 | 17,9 | 8,33 | 1,22 |
| 05-10.200 | 3,851 | 200 | 258 | 2000 | 18,7 | 8,84 | 1,29 |
| 05-10.210 | 4,067 | 200 | 258 | 2100 | 19,4 | 9,33 | 1,36 |
| 05-10.220 | 4,284 | 200 | 258 | 2200 | 20,0 | 9,82 | 1,43 |
| 05-10.230 | 4,500 | 200 | 258 | 2300 | 20,8 | 10,31 | 1,50 |
| 05-10.240 | 4,716 | 200 | 258 | 2400 | 21,5 | 10,82 | 1,57 |
| 05-10.250 | 4,933 | 200 | 258 | 2500 | 22,2 | 11,32 | 1,63 |
| НКД Pro, НКДН Pro, НКДН Pro Т2 10-15.050…250 |
| 10-15.050 | 0,729 | 250 | 258 | 500 | 8,8 | 1,88 | 0,52 |
| 10-15.060 | 0,989 | 250 | 258 | 600 | 9,7 | 2,57 | 0,66 |
| 10-15.070 | 1,249 | 250 | 258 | 700 | 10,9 | 3,22 | 0,79 |
| 10-15.080 | 1,509 | 250 | 258 | 800 | 11,8 | 3,91 | 0,93 |
| 10-15.090 | 1,769 | 250 | 258 | 900 | 12,8 | 4,60 | 1,07 |
| 10-15.100 | 2,030 | 250 | 258 | 1000 | 13,8 | 5,25 | 1,20 |
| 10-15.110 | 2,290 | 250 | 258 | 1100 | 14,9 | 5,94 | 1,34 |
| 10-15.120 | 2,550 | 250 | 258 | 1200 | 15,9 | 6,63 | 1,48 |
| 10-15.130 | 2,810 | 250 | 258 | 1300 | 16,9 | 7,28 | 1,62 |
| 10-15.140 | 3,070 | 250 | 258 | 1400 | 17,9 | 7,96 | 1,76 |
| 10-15.150 | 3,331 | 250 | 258 | 1500 | 18,9 | 8,65 | 1,90 |
| 10-15.160 | 3,591 | 250 | 258 | 1600 | 20,0 | 9,30 | 2,03 |
| 10-15.170 | 3,851 | 250 | 258 | 1700 | 21,0 | 9,99 | 2,17 |
| 10-15.180 | 4,111 | 250 | 258 | 1800 | 22,0 | 10,68 | 2,31 |
| 10-15.190 | 4,371 | 250 | 258 | 1900 | 23,0 | 11,33 | 2,44 |
| 10-15.200 | 4,632 | 250 | 258 | 2000 | 24,0 | 12,02 | 2,58 |
| 10-15.210 | 4,892 | 250 | 258 | 2100 | 23,4 | 12,71 | 2,72 |
| 10-15.220 | 5,152 | 250 | 258 | 2200 | 24,3 | 13,36 | 2,85 |
| 10-15.230 | 5,412 | 250 | 258 | 2300 | 25,2 | 14,05 | 2,99 |
| 10-15.240 | 5,672 | 250 | 258 | 2400 | 26,1 | 14,74 | 3,14 |
| 10-15.250 | 5,933 | 250 | 258 | 2500 | 27,0 | 15,39 | 3,27 |
| НКД Pro, НКДН Pro, НКДН Pro Т2 20-25.050…250 |
| 20-25.050 | 0,948 | 350 | 258 | 500 | 12,0 | 3,76 | 1,04 |
| 20-25.060 | 1,287 | 350 | 258 | 600 | 13,4 | 5,14 | 1,32 |
| 20-25.070 | 1,625 | 350 | 258 | 700 | 14,9 | 6,44 | 1,58 |
| 20-25.080 | 1,964 | 350 | 258 | 800 | 16,5 | 7,82 | 1,86 |
| 20-25.090 | 2,303 | 350 | 258 | 900 | 17,9 | 9,2 | 2,14 |
| 20-25.100 | 2,641 | 350 | 258 | 1000 | 19,3 | 10,5 | 2,4 |
| 20-25.110 | 2,980 | 350 | 258 | 1100 | 20,6 | 11,88 | 2,68 |
| 20-25.120 | 3,319 | 350 | 258 | 1200 | 22,1 | 13,26 | 2,96 |
| 20-25.130 | 3,657 | 350 | 258 | 1300 | 23,4 | 14,56 | 3,24 |
| 20-25.140 | 3,996 | 350 | 258 | 1400 | 24,8 | 15,92 | 3,52 |
| 20-25.150 | 4,335 | 350 | 258 | 1500 | 26,3 | 17,3 | 3,8 |
| 20-25.160 | 4,673 | 350 | 258 | 1600 | 27,8 | 18,6 | 4,06 |
| 20-25.170 | 5,012 | 350 | 258 | 1700 | 29,2 | 19,98 | 4,34 |
| 20-25.180 | 5,351 | 350 | 258 | 1800 | 30,6 | 21,36 | 4,62 |
| 20-25.190 | 5,689 | 350 | 258 | 1900 | 32,0 | 22,66 | 4,88 |
| 20-25.200 | 6,028 | 350 | 258 | 2000 | 33,4 | 24,04 | 5,16 |
| 20-25.210 | 6,366 | 350 | 258 | 2100 | 34,8 | 25,42 | 5,44 |
| 20-25.220 | 6,705 | 350 | 258 | 2200 | 36,3 | 26,72 | 5,7 |
| 20-25.230 | 7,044 | 350 | 258 | 2300 | 37,7 | 28,1 | 5,98 |
| 20-25.240 | 7,382 | 350 | 258 | 2400 | 39,1 | 29,48 | 6,28 |
| 20-25.250 | 7,721 | 350 | 258 | 2500 | 40,5 | 30,78 | 6,54 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.)

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2. Для монтажа конвектора необходимо извлечь его из упаковки. Обрезать упаковочные стропы и скотч на коробке. Полностью раскрыть картонную коробку. Освободить конвектор от упаковочной плёнки.

5.3. Разместите конвектор по центру окна, учитывая, что оси подающего и обратного трубопроводов совпадают с соединителями подключения теплоносителя к конвектору.

5.4. Для разметки отверстий под крепёж на чистом полу, необходимо снять с конвектора  решётку и боковины. Для снятия боковин необходимо открутить по 2 винта удерживающих каждую боковину сверху и снизу корпуса см. рис.3.

5.5. По отверстиям в опорах произвести разметку. Выполнить отверстия. Установить дюбели.

5.6. Зафиксировать все опоры с корпусом конвектора на полу крепёжными винтами (рис.3).

5.7. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами. Чтобы исключить сворачивание медных труб конвектора при соединении необходимо  ключом удерживать шестигранники  штуцеров нагревательного элемента.

Рис.3

5.8. Выполнить предварительную настройку пропускной способности регулирующего клапана (если он входит в комплект поставки) на расчетное значение.

Для клапанов ''Herz'' - TS-90-V следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

открутите с клапана рифленую защитную гайку;

наденьте регулировочный ключ на клапан;

маховик ключа вращайте вправо до упора, это даст исходную точку для настройки;

индикаторный диск установите на отметку «0» на маховике;

удерживая в фиксированном положении  индикаторный диск, вращать маховик до тех пор, пока нужная ступень настройки не совпадёт с индикаторным язычком;

уберите ключ с клапана, не изменяя установленной ступени преднастройки;

установите обратно защитную гайку и защитный колпачок или термостатический элемент.

5.9. Установить боковины. Зафиксировать боковины двумя винтами снизу и сверху корпуса.

5.10. Установить на конвектор защитную решётку.

5.11. Выполнить монтаж термостатического элемента.

5.12. При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации и транспортировать следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 4х рядов.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 (С;

относительная влажность до 100% при 25 (С (среднегодовое значение 80% при 15 (С) в отсутствии атмосферных осадков.

Внимание:  Переносить конвектор без упаковки допускается только решёткой вверх,  держа за      крайние опоры,  во избежании отсоединения частей конвектора: решётки, кожуха, теплового элемента.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, если при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003. «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей предназначенных для отопительных систем из медных трубопроводов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор Коралл Pro соответствует

ТУ 25.21.11-001-46928486-2018  и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.	(812) 461-90-54

факс	(812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.