К О Н В Е К Т О Р

"Atoll", "Rodos"

ПКДС - 104…125

П А С П О Р Т

575 - 000 ПС

Конвекторы "Atoll", "Rodos" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения монтируемые на  полу.

Элемент нагревательный  конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением.

Панель лицевая выполнена из стали нержавеющей ("Rodos") или стали оцинкований окрашеной эпоксиполиэфирной краской ("Atoll").

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.	Конвектор предназначен для отопления жилых и административных зданий и используется в двухтрубных системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  120°С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа ( 10 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

ПКДС – 113 А – 1/2Вн.

Тип

ПКДП – напольный, проходной, сдвоенный, боковое  подключение.

Габаритные размеры лицевой панели, мм

Высота: 1=150, 2=250, 3=350, 4=450, 5=550.

Длина: 04=450, 05=550,  06=650,  07=750,  08=850,  09=950,  10=1050,  11=1150,  12=1250,  13=1300,  14=1450,  15=1550,  16=1650,  17=1750,  18=1850,  19=1950,  20=2050,  21=2150,  22=2250,  23=2350,  24=2450,  25=2550.

Исполнение лицевой панели

А – “Atoll” решетка и сплошная панель из окрашенной стали

R – “Rodos” сплошная панель из нержавеющей стали.

Резьба подключения к системе отопления

½ Вн.  – внутренняя резьба (стандартное исполнение)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Элемент нагревательный	1 шт.

Панель лицевая	2 шт.

Кронштейн (опора)	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.  или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более

Стенка боковая	2 шт.

Планка отсечная.                            	2 шт.

Решётка.                                            	1 шт.

Стяжка		2 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Конвекторы снабжены ручными воздухоотводчиками.

4.2. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1 и в таблице1.

Рис.1. Конвектор настенный сдвоенный с боковым подключением - ПКДС 104...125А.

1-опоры, 2-тепловой элемент, 3-стяжка, 4- решётка, 5-боковины, 6-панель лицевая, 7-планка отсечная.

Таблица 1

| Обозначение конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | Высота ,мм | Глубина, мм | Длина, мм | Масса ,кг | Площадь поверхности нагрева F, м2 | Объём воды в конвекторе, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКДС 104А (R) | 0,565 | 250 | 235 | 450 | 6,0 | 1,12 | 0,21 |
| ПКДС 105А (R) | 0,810 | 250 | 235 | 550 | 6,8 | 1,61 | 0,28 |
| ПКДС 106А (R) | 1,056 | 250 | 235 | 650 | 7,6 | 2,13 | 0,35 |
| ПКДС 107А (R) | 1,301 | 250 | 235 | 750 | 8,4 | 2,62 | 0,42 |
| ПКДС 108А (R) | 1,547 | 250 | 235 | 850 | 9,3 | 3,11 | 0,48 |
| ПКДС 109А (R) | 1,792 | 250 | 235 | 950 | 10,1 | 3,60 | 0,55 |
| ПКДС 110А (R) | 2,038 | 250 | 235 | 1050 | 10,9 | 4,11 | 0,62 |
| ПКДС 111А (R) | 2,283 | 250 | 235 | 1150 | 11,7 | 4,60 | 0,69 |
| ПКДС 112А (R) | 2,529 | 250 | 235 | 1250 | 12,6 | 5,09 | 0,76 |
| ПКДС 113А (R) | 2,774 | 250 | 235 | 1350 | 13,4 | 5,58 | 0,82 |
| ПКДС 114А (R) | 3,020 | 250 | 235 | 1450 | 14,2 | 6,07 | 0,89 |
| ПКДС 115А (R) | 3,265 | 250 | 235 | 1550 | 15,0 | 6,58 | 0,96 |
| ПКДС 116А (R) | 3,511 | 250 | 235 | 1650 | 16,5 | 7,07 | 1,03 |
| ПКДС 117А (R) | 3,756 | 250 | 235 | 1750 | 17,3 | 7,56 | 1,09 |
| ПКДС 118А (R) | 4,002 | 250 | 235 | 1850 | 18,2 | 8,05 | 1,16 |
| ПКДС 119А (R) | 4,247 | 250 | 235 | 1950 | 19,0 | 8,57 | 1,23 |
| ПКДС 120А (R) | 4,493 | 250 | 235 | 2050 | 19,8 | 9,06 | 1,30 |
| ПКДС 121А (R) | 4,738 | 250 | 235 | 2150 | 20,6 | 9,55 | 1,37 |
| ПКДС 122А (R) | 4,984 | 250 | 235 | 2250 | 21,4 | 10,04 | 1,43 |
| ПКДС 123А (R) | 5,229 | 250 | 235 | 2350 | 22,3 | 10,53 | 1,50 |
| ПКДС 124А (R) | 5,475 | 250 | 235 | 2450 | 23,1 | 11,04 | 1,57 |
| ПКДС 125А (R) | 5,720 | 250 | 235 | 2550 | 23,9 | 11,53 | 1,64 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора не ухудшающие его теплотехнические свойства.

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник, согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2. Для монтажа конвектора необходимо извлечь его из упаковки и снять лицевую панель отвинтив винты на кронштейнах в нижней части конвектора.

5.3. Для напольных конвекторов по отверстиям в опорах произвести разметку на чистом полу .

Если длина конвектора более  1600 мм,  то он комплектуется третьей опорой, который устанавливается посередине.

5.4. Выполнить отверстия, установить дюбели и закрепить опоры шурупами рис.2.

5.5. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования  медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом!

5.8. Навесить лицевую панель, завести нижний край отсечной планки за загиб панели. Прижать отсечную планку к кронштейну зафиксировав панель с прижимной планкой винтом рис.2.

Рис.2

5.9. При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 6 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, если при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор  соответствует

ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.	(812) 461-90-54

факс	(812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.